## Slide 1: ką galime sužinoti skenuodami smegenis
jonas kubilius | NMA paskaita | 2010 m. liepos 5 d. | jonaskubilius.mp
imkiet mani i dalikities

## Slide 2: MRI skeneris
wikimedia commons

## Slide 3: fizikiniai principai
pirma dalis

## Slide 4: skenavimas
fotografija: fiksuojamos nuo objekto atsispindėjusi regimoji šviesa
MRI: fiksuojamos nuo audinių atsispindėjusios radijo bangos
rentgenografija: fiksuojamos pro audinius praėję Rentgeno spinduliai

## Slide 5: elektromagnetinės bangos
wikimedia commons

## Slide 6: MRI, CT, CAT
kompiuterinė tomografija (CT, CAT) naudoja Rentgeno spindulius
pozitronų emisijos tomografija (PET): įšvirškiamas pozitronus skleidžiantis radionuklidas (pvz., fluorodeoksigliukozė), kuris yra jonizuojantis, todėl šiek tiek kenksmingas

## Slide 7: idėja
protonai kuria magnetinį lauką
kintantis magnetinis laukas indukuoja elektros srovę
privertus protonus keisti savo magnetinį lauką galima juos aptikti

## Slide 8: magnetinio dipolio momentas
protonas – teigiamą krūvį turinti dalelė
sukasi*, todėl kuria magnetinį lauką pagal dešinės rankos taisyklę
medžiagoje dipoliai išsidėstę įvairiomis kryptimis
suminis magnetinis laukas yra nulinis
* klasikinėje kvantinės mechanikos interpretacijoje; iš tikrųjų niekas ten nesisuka
+

## Slide 9: išorinis magnetinis laukas B0
B0 sulygiuoja protonus
pusė pagal B0 kryptį (žemos energijos būsena)
kita pusė prieš B0 kryptį (aukštos energijos būsena)
B0
įjungiamas B0
susilygiuoja, bet ne iki galo

## Slide 10: precesija
protonai sukasi
apie savo ašį ir
apie B0 ašį (precesija)
kampiniu dažniu ω = γ B0 (Larmor lygtis)
+
B0
ω
pvz., vilkelis

## Slide 11: keičiame dipolio kryptį
paveikę radijo bangomis, galime priversti protonus nukrypti nuo B0 ašies
radijo bangų dažnis turi būti rezonansinis (ω)
+
radijos bangos
+

## Slide 12: protonai relaksuojasi
išjungus radijo bangas, protonai pamažu grįžta į pradinę padėtį
grįžtant kinta magnetinio lauko kryptis
indukuojama elektros srovė ritėje, gaubiančioje tiriamojo galvą

## Slide 13: signalo lokalizacija
galima nustatyti audinių struktūrą, nes skirtingi audiniai skirtingai elgiasi
galima matyti pokyčius naudojant funkcinį magnetinio rezonanso skenavimą (fMRI)

## Slide 14: fMRI
aktyvesniems neuronams reikia daugiau energijos (ATP)
ATP gaminama skaldant gliukozę
skaldymui reikia deguonies
jį atneša hemoglobinas

## Slide 15: hemoglobinas
kraujotaka smegenyse labai lokalizuota
kraujas patiekiamas tik ten, kur jo reikia
bet patiekiama per daug
todėl hemoglobino daugiau nei jo skilimo produkto deoksihemoglobino
skiriasi jų magnetinės savybės
tai yra išmatuojama

## Slide 16: fmri tyrimai
antra dalis

## Slide 17: veidų sritis
Kanwisher et al., J. Neurosci. (2008)
žiūrint į veidus...
...šita smegenų sritis yra aktyvi...
...selektyviai: į objektus reaguoja kur kas menkiau
dešinė
kairė

## Slide 18: prosopagnozija
mod. iš N. Kanwisher; Wada & Yamamoto, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry (2001)
nancy kanwisher
veidų neatpažįstantis pacientas
dešinė
kairė

## Slide 19: minčių skaitymas
Miyawaki et al., Neuron (2008)
dalyviai mato šitus paveiksliukus
iš smegenų aktyvumo mokslininkai iššifruoja tokius vaizdus

## Slide 20: skausmo reguliavimas
1. dalyviai mato aktyvumą su skausmu siejamoje srityje rACC
2. duodama komanda sumažinti aktyvumą
4. skausmas mąžta
3. dalyviai mokosi tai atlikti
deCharms et al., PNAS (2005)

## Slide 21: laisva valia
Soon et al., Nature Neuroscience (2008)
užduotis: pasirinkite ir išsyk spustelkite vieną iš dviejų mygtukų
kai kuriose smegenų srityse informacija apie būsimą sprendimą yra net iki 10 s (8-1+3) iki sąmoningo sprendimo
kitose – ne